## Slide 1
1.直流电机的基本介绍
2.电机驱动TB6612的使用
直流电机与TB6612

## Slide 2
编码器
电机
减速器
电机的基本机构

## Slide 3: 直流电机原理
如果我们可以调节施加在电机上面的直流电压大小，即可实现直流电机调速，
改变施加电机上面直流电压的极性，即可实现电机换向。

## Slide 4: 减速器
齿轮减速器：体积较小，传递扭矩大，但是有一定的回程间隙。
蜗杆减速器：具有反向自锁功能，体积较大，传动效率不高，精度不高
行星齿轮减速器：结构比较紧凑，回程间隙小、精度较高，使用寿命很长，额定输出扭矩可以做的很大，但价格略贵。

## Slide 5: 电机的控制
电机控制转速的核心实际就是控制电源端电压

## Slide 6: TB6612驱动
电机驱动实质是一个功率放大器，把我们的输出信号进行功率放大之后输出给执行元件---电机，实现输出信号对执行元件的控制。

## Slide 7
基本的控制框图

## Slide 8
1.编码器简介
2.编码器原理
3.四倍频
4.程序实现
编码器使用教程与测速原理

## Slide 9
编码器是一种将角位移或者直线位移转换成电信号
的一种传感器
增量式
绝对式
测量位置（倒立摆）
测量速度（平衡小车）
光电编码器（光学式）
霍尔编码器（磁式）
编码器简介

## Slide 10
编码器工作原理

## Slide 11
·常 规：A相计数，B相判断方向
·四倍频：测量A相和B相的上升沿和下降沿
四倍频

## Slide 12
基本框图

## Slide 13
离散化与PID基础
1.PID的基础简介
2.数据离散化

## Slide 14
PID的基本控制框图

## Slide 15
目标值：回到家→即为距离家距离为0m
测量值：当前离家的距离，为10m
偏差：=目标值-测量值（0-10）m
比例：就是直接给偏差乘以一个比例系数
积分：就是在一段时间内偏差的累积
微分：偏差的变化率，反馈当前的变化速率的控制
实例说明

## Slide 16
图例分析

## Slide 17
传感器无法做到在时间上的连续采集
微控制器（单片机）只需要满足系统控制需求即可实现不影响
用一阶差分代替一阶微分；
用累加代替积分。
离散化

## Slide 18
位置：实际就是一直累积的脉冲数（单位为脉冲）
速度：实际就是把代表位置的脉冲数，进行定时读取定时清零，得到的数据就代表单位时间内转动的脉冲数，即可代表为速度（单位为脉冲数/单位时间）
编码器数据离散化

## Slide 19
e(k)：本次偏差
e(k-1)：上一次的偏差
∑e(k)：e(k) 偏差的累积和;其中k为1,2,,k;
Pwm：输出
Kp：比例项参数
Ki：积分项参数
Kd：微分项参数
Pwm=Kp*e(k)+Ki*∑e(k)+Kd[e(k)-e(k-1)]
位置式PID

## Slide 20
电机的位置控制

## Slide 21
1.获取目标值，一般可以通过输入信号（比如按键控制）获取
2.获取测量值，单片机通过电机编码器根据脉冲数测得位置
3.比较目标值、测量值得到偏差，送入PID控制器计算
4.PID控制器计算输出，根据输出值控制输出给驱动的信号
5.驱动放大控制信号然后输出给电机，实现电机的控制
控制原理概述

## Slide 22
int Position_PID (int Position, int Target)
{
static float Bias, Pwm, Integral_bias, Last_Bias;
Bias = Target- Position; //计算偏差
Integral_biast += Bias; //求出偏差的积分
Pwm = Position_KP*Bias+
Position_KI*Integral_bias+
Position_KD* (Bias-Last Bias);
Last_Bias = Bias; //保存上一次偏差
return Pwm; //输出
}
C语言实现

## Slide 23
增量式PID
Pwm+=Kp*[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
e(k)：本次偏差
e(k-1)：上一次的偏差
e(k-2)：上上次的偏差
Kp：比例项参数
Ki：积分项参数
Kd：微分项参数
Pwm：代表增量输出
在我们的速度控制闭环系统里面只使用PI控制，因此对PID控制器可简化为以下公式：
Pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)

## Slide 24
电机的速度控制

## Slide 25
1.获取目标值，一般可以通过输入信号（比如按键控制）获取
2.获取测量值，单片机通过电机编码器根据单位时间内的脉冲数等效为速度
3.比较目标值、测量值得到偏差，送入PID控制器计算
4.PID控制器计算输出，根据输出值控制输出给驱动的信号
5.驱动放大控制信号然后输出给电机，实现电机的控制
控制原理概述

## Slide 26
int Incremental_PI (int Velocity, int Target)
{
static float Bias, Pwm, Last_Bias; //中间变量
Bias = Target- Velocity; //计算偏差
Pwm += Velocity_KP*(Bias- Last_Bias)+ //比例项
Velocity_KI* Bias ; //积分项
Last_Bias = Bias; //保存上一次偏差
return Pwm; //输出
}
C语言实现

## Slide 27
位置PID参数整定
1.控制系统的性能评估指标
2.性能指标的具体表现
3.PID参数整定

## Slide 28
性能指标
稳定性 · 最大超调量
快速性 · 上升时间
准确性 · 静差
自动泊车系统
· 稳定性
· 准确性
· 快速性
· 稳定性
倒立摆系统

## Slide 29
最大超调量是响应曲线的最大峰值与稳态值的差，是评估系统稳定性的一个重要指标；
上升时间是指响应曲线从原始工作状态出发，第一次到达输出稳态值所需的时间，是评估系统快速性的一个重要指标；
静差是被控量的稳定值与给定值之差，一般用于衡量系统的准确性，
最大超调量 | 上升时间 | 静差

## Slide 30
PID参数整定
比例控制较大，出现了震荡
需要加入微分控制抑制
积分控制为零，但是没有静差，因为比例控制较强
KP=500,KI=0,KD=0

## Slide 31
PID参数整定
比例控制减小，无震荡，响应变慢
无积分控制且比例控制较弱时，会出现静差
KP=50,KI=0,KD=0

## Slide 32
PID参数整定
KP=500,KI=0,KD=400
在比例控制较强的情况下，加入比较大的微分控制，震动次数较小。
微分控制较大，响应变慢

## Slide 33
PID参数整定
KP=120,KI=0.1,KD=500
目标：控制电机转90°，需要严格控制超调量、和静差。但是对响应速度无要求。
因为响应速度无要求，一般比例控制应该给小一点。
加大系统的阻尼防止超调，也就是微分参数尽量大。
另外因为比例参数较小，应该加入积分控制减小静差。

## Slide 34
PID参数整定的一些基本方法
比例环直接作用在偏差上，一般不可或缺，一般占PID控制器的主要输出部分
根据输出预估比例环参数量级，按保守参数逐渐增大比例环参数KP
积分项是偏差在时间维度上的累积效应，有响应时间。对于抑制静差有良好的作用，比较容易引起震荡
对于一般系统来说 积分项参数与比例环参数有一定的比例关系，根据系统上升时间，静差，阶跃响应不断调整
微分项是反应当前控制目标的变化率，对于“未来”的变化有一定的预测作用。
根据系统的响应决定是否增加微分项，微分项一般作用是增加系统阻尼，抑制震荡

## Slide 35
基本控制框图

## Slide 36
先调整速度内环，保证有阶跃响应的稳定，快速，准确性
从速度0到收到一个控制目标，速度迅速达到20
从速度20收到一个控制目标，速度迅速到达0
±1的偏差为编码器的最小量级，PID控制器是作用于偏差，有偏差后它才能生效，所以属于正常控制范围
速度内环调整
KP=150,KI=20,KD=150

## Slide 37
位置环：KP=0.5,KI=0.001,KD=0.5 速度环：KP=150,KI=20,KD=150
整合位置外环

## Slide 38
仅位置控制
位置环：KP=120,KI=0.2,KD=500 速度曲线：过程以最大速度

## Slide 39
1.舵机的结构
2.舵机的参数
3.舵机的工作原理
舵机的基本原理

## Slide 40
结构
1.直流电机
2.控制电路
3.电位器
4.外壳及齿轮

## Slide 41
工作参数
1.响应速度
2.扭矩
3.工作电压
4.精度
0.11-0.21s

## Slide 42
工作原理

## Slide 43
控制信号
舵机内部自带闭环控制
我们只需要给他发送对应的PWM信号，以及给定合适的电源，即可驱动
舵机的PWM控制信号周期一般为20ms(50HZ)
PWM信号占空比与角度关系对应如右图

## Slide 44
舵机的PID控制

## Slide 45
控制说明
舵机内置了闭环控制，只需要输入一个PWM信号即可实现位置控制
我们认为：给定的在范围内的位置信号，它都抵达了。即当前控制周期的输出目标位置，作为下个控制周期的已知的测量位置。
这个控制有一个前提：响应速度要能跟得上。
比如10ms控制周期，每个控制周期运动10（先不管他的单位）
我们已知50HZ 频率0.5ms~2.5ms占空比对应-90~90°的角度。
假如输出值A=10000的时候对应100%占空比，那么0.5~2.5ms占空比对应A值为:0.5/20*10000=250与2.5/20*10000=1250
即为Amax -Amax =1000对应90-（-90）=180°。上述中的10与这里的1000相对应。那么10对应的角度就是180°/1000*10=1.8°
算上单位时间10ms就有速度：V=1.8°/10ms=180°/s，这样就可以与舵机的参数进行比较了，假设舵机速度有0.14s/60°=428°/s
设定速度小于舵机本身的参数，所以响应时间是完全足够的

## Slide 46
源码实现
1.按键获取目标位置 Key()
2.当前位置为上次循环输出可直接使用，送入位置PID计算 Moto=Position_PID(Position,Target_Position)
3.对位置PID的控制输出进行限幅，幅值为设定速度 Moto=Xianfu(Moto,Target_Velocity)
4.输出速度累加到位置上，进行输出 Set_Pwm(Moto)

## Slide 47
THANKS ^_^